1.11  PERDIDA DE SUELOS

La erosión es un fenómeno ligado a la evolución fisiográfica de la corteza terrestre, que a través de su acción lenta y efectiva ha contribuido a esculpir el relieve terrestre, desde antes de que las civilizaciones humanas iniciasen su actividad.

El fundamento de la erosión hídrica, descansa en el ciclo hidrológico, es decir, en todos los cambios que sigue el agua desde su incidencia en la cobertura vegetal hasta su posterior movimiento sobre la superficie del suelo.

La remoción de la capa superficial del suelo debido a la erosión provoca efectos en las características físicas y químicas del suelo, produciendo reducción en la infiltración del agua y disminución de almacenaje de la misma. La introducción de tecnologías para la conservación de los suelos, normalmente causa costos adicionales a los agricultores, tanto en dinero como en trabajo, además de que los resultados no son inmediatos.

Existen diversos enfoques para determinar la erosión hídrica en cuencas hidrográficas, los cuales generan información que puede ser utilizada con fines de restauración, producción agrícola, desarrollos urbanísticos, actividades recreativas y/o de protección. Estos han evolucionado a medida que ha incrementado la actividad productiva y la degradación de los suelos por el hombre.

Esta erosión se cálculo a través de la Ecuación Universal de Perdida de Suelos – USLE, en la que se utilizaron temáticas principales como suelos (factor k), clima (factor r), pendiente (factor ls) y cobertura y uso de la tierra (factor C).

La metodología empleada para el cálculo de cada uno de estos factores, se presenta en el anexo 6.

1.11.1 Factor R (Erosividad de la Lluvia)

El factor de erosividad de la lluvia es un índice numérico que expresa la capacidad de la lluvia para erosionar el suelo, se define como la suma del producto de la energía total de la precipitación por su máxima intensidad en treinta minutos para todos los eventos importantes de precipitación en un área durante un año promedio. (Wischmeier y Smith, 1978).

En el Anexo 2 - Clima, se muestra los datos pluviométricos de las 4 estaciones influyentes en la cuenca, para un periodo de 7 años y las tablas con los resultados obtenidos de la aplicación de la ecuación lineal (Y= -10,3 + 3,2X).

#### La figura 75, muestra el comportamiento de la erosividad a lo largo del año para la cuenca del río Mendarco, para un periodo de 7 años, en donde claramente se ve que la estación Gaitán ubicada en el municipio Rioblanco, es la que mayor índice de erosividad presenta seguida de la estación Santiago Pérez; y la que presenta menor índice de erosividad es la estación San José de las Hermosas del municipio de Chaparral ya que sus precipitaciones son muy bajas.

Figura 75. Distribución Erosividad de la lluvia.   Estaciones de la cuenca del río Mendarco.  Departamento del Tolima.

La Tabla 34, muestra los valores totales por mes del Factor “R”, en el periodo de estudio (7 años) para las estaciones en la cuenca del río Mendarco.

Además de calcular el factor R para cada una de las estaciones de la cuenca, se determinó el respectivo porcentaje de este mismo factor y luego se realizó la gráfica que se observa en la figura 76, que muestra la distribución porcentual de la erosividad de la lluvia.

En la Tabla 35, se observan los valores de erosividad de la lluvia en porcentaje por mes para el periodo de estudio en la cuenca del río Mendarco.

Tabla 34.  Valores de “R” (Mjmm/ha-año) por estación.  Cuenca del río Mendarco.  Departamento del Tolima.

| ESTACIONES | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | R PROMEDIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAN JOSE DE LAS HERMOSAS | 267.09 | 259.60 | 299.05 | 469.06 | 480.21 | 483.78 | 496.12 | 453.65 | 312.99 | 546.96 | 332.37 | 173.29 | 4574.18 |
| ATACO | 305.13 | 551.03 | 433.77 | 375.71 | 378.09 | 82.23 | 131.55 | 109.38 | 464.58 | 784.58 | 1088.12 | 381.84 | 5086.00 |
| GAITAN | 670.39 | 1244.74 | 954.41 | 1114.13 | 837.01 | 388.24 | 755.14 | 995.87 | 1828.56 | 1870.25 | 1829.29 | 877.84 | 13365.86 |
| SANTIAGO PEREZ | 818.45 | 521.95 | 688.63 | 961.13 | 488.81 | 288.49 | 303.39 | 507.46 | 700.92 | 1172.10 | 945.95 | 740.47 | 8137.75 |

Tabla 35.  Valores de erosividad de la lluvia en porcentaje.  Cuenca del río Mendarco.  Departamento del Tolima.

| ESTACIONES | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAN JOSE DE LAS HERMOSAS | 5.84 | 5.68 | 6.54 | 10.25 | 10.50 | 10.58 | 10.85 | 9.92 | 6.84 | 11.96 | 7.27 | 3.79 |
| ATACO | 6.00 | 10.83 | 8.53 | 7.39 | 7.43 | 1.62 | 2.59 | 2.15 | 9.13 | 15.43 | 21.39 | 7.51 |
| GAITAN | 5.02 | 9.31 | 7.14 | 8.34 | 6.26 | 2.90 | 5.65 | 7.45 | 13.68 | 13.99 | 13.69 | 6.57 |
| SANTIAGO PEREZ | 10.06 | 6.41 | 8.46 | 11.81 | 6.01 | 3.55 | 3.73 | 6.24 | 8.61 | 14.40 | 11.62 | 9.10 |

Figura 76. Distribución porcentual, erosividad de la lluvia.  Cuenca del río Mendarco.  Departamento del Tolima.

A partir de los valores de R calculados para cada estación de la cuenca del río Mendarco (Ver Tabla 36), se genera el mapa de isolíneas de igual valor de R (Isoerosividad) para dicha cuenca hidrográfica, información que se presenta en la Figura 77.

Tabla 36. Valores de “R”.  Cuenca del río Mendarco.  Departamento del Tolima.

| No. | ESTACION | CODIGO ESTACION | X | Y | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SAN JOSE DE LAS HERMOSAS | 2205006 | 820148 | 922871 | 4574 |
| 2 | ATACO | 2205004 | 855282 | 889627 | 5086 |
| 3 | GAITAN | 2201007 | 814526 | 887850 | 13366 |
| 4 | SANTIAGO PEREZ | 220200 | 831166 | 867541 | 8138 |

Figura 77.  Isolineas de R – Erosividad de la Lluvia.  Cuenca del río Mendarco.

La importancia de conocer el factor de erosividad de la lluvia es que por medio de este, se determina la potencialidad que tiene el fenómeno de precipitación dentro de la cuenca para producir erosión.

Los resultados obtenidos muestran una relación directa de la erosividad con la precipitación anual de las estaciones consideradas, dada la definición misma de los índices de erosividad por tanto, los mayores índices de agresividad se registran en las zonas de mayor precipitación.

Según los resultados observados en la tabla Anterior y en el Mapa de factor “R”, Las lluvias con mayor poder erosivo, se localizan en la parte Alta de la cuenca, en la estación de Gaitan con un valor de 13.366, lo contrario se observa en la estación de San José de las Hermosas con un factor R de 4574.

En la Figura 78, se puede observar que las veredas Las Delicias y Alta Gracia del municipio de Rioblanco y Santacruz del municipio de Chaparral, es donde se presenta mayor erosividad por efecto de la lluvia, esto se debe principalmente a que existe un manejo irracional de la tierra, provocando alteraciones desfavorables en el régimen hidrológico, problemas de erosión, sedimentación y degradación de la cuenca, en estos sectores el uso y la cobertura de la tierra esta dada principalmente por Bosque natural Pastos naturales.

Figura 78. Mayores valores de erosividad.  Cuenca río Mendarco.

En la Figura 79, se puede observar que las veredas la Mesa Palmichal del municipio de Rioblanco y Mendarco Carbonal y La Holanda del municipio de Chaparral son las que presentan los valores más bajos de erosividad por efecto de la lluvia.  En estos sectores el uso y la cobertura de la tierra esta dado principalmente por Afloramientos, Tierras eriales y unos pocos cultivos.

Figura 79. Mayores valores de erosividad.  Cuenca río Mendarco.

1.11.2  Factor  K (Erosionabilidad del suelo)

El factor K representa la erosionabilidad del suelo, es decir, muestra su vulnerabilidad a la acción del agua; esta es una característica inherente a los suelos, que es función de la acción individual y/o combinada de sus propiedades físicas, químicas y biológicas, así como también del manejo que de ellos se haga. (Barrios, 1995). El método más completo para estimar K es el Nomograma de Wischmeier y Smith, (1978), la metodología para el cálculo de este factor, se presenta en el anexo 6.

En la Tabla 37,  se presenta de forma sucinta los resultados arrojados  por el método utilizado para el cálculo de la materia orgánica; al seleccionar los valores del factor de Von Bemmelen para el desarrollo de la formula se tuvieron en cuenta características de los perfiles  del suelo como profundidad, relieve o pendiente y altura, puesto que solo por el hecho de hallarse un valor por medio de formulas los resultados son más representativos o empíricos que reales, por tal razón se tuvieron en cuenta estas variables para que los resultados fueran lo más acertados  y completos.

Tabla 37.  Calculo de la materia orgánica por el factor de Von Bemmelen.  Cuenca del río Mendarco.  Departamento del Tolima.

| UNIDAD | PERFIL | FACTOR | % CARBONO | MAT.ORG. (%C * F) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MKD | PT-27 | 1.72 | 5.58 | 9.62 |
| MKE | TS-5 | 1.72 | 4.19 | 7.22 |
|  | TS-47 | 1.72 | 0.40 | 0.69 |
| MQD | PTC-6 | 1.72 | 1.09 | 1.88 |
|  | PTS-9 | 1.72 | 1.21 | 2.09 |
|  | BT-63 | 1.72 | 1.68 | 2.90 |
| MQH | PTC-9 | 1.72 | 1.97 | 3.40 |
|  | TS-21 | 1.72 | 1.70 | 2.93 |
| MQN | PTS-20 | 1.72 | 4.47 | 7.71 |
|  | PTS-17 | 1.72 | 3.19 | 5.50 |
|  | PTS-16 | 1.72 | 6.74 | 11.62 |
| MQO | P-25 | 1.72 | 2.80 | 4.83 |
|  | BT-82 | 1.72 | 0.25 | 0.43 |
| MWA | BT-80 | 1.72 | 0.72 | 1.24 |
|  | T-25 | 1.72 | 1.09 | 1.88 |
| MWB | TS-52 | 1.72 | 1.56 | 2.69 |
|  | PA-5 | 1.72 | 0.93 | 1.60 |

En la Tabla 38 se muestra los valores  de K, para las diferentes unidades cartográficas de suelos (Tonelada por hectárea que se pierde de suelos cada vez que se aplica un milijulios por hectárea por año) según el método de Kirkby y Morgan (1980).

La figura 80, muestra los diferentes valores de K para las unidades cartográficas de suelos que se presentan en la cuenca del río Mendarco.

Tabla 38. Calculo de K.  Cuenca del río Mendarco.  Departamento del Tolima.

| PAISAJE | UNIDAD | PERFIL | PROFUN-DIDAD | % PERFIL | CLASE TEXTURAL | MAT.ORG. (%C * F) | K (t/ha)/(Mjmm/ha.h) | K Total (t/ha)/(Mjmm/ha.h) | AREA (Hectáreas) | AREA (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suelos del Paisaje de Montaña en Clima Frío Húmedo y muy Húmedo 448,81 hectáreas - 4,26% | MKD | PT-27 | 00-17 | 90 | FA | 9.61992 | 0.025 | 0.023 | 221.36 | 2.10 |
|  | MKE | TS-5 | 00-19 | 45 | FArA | 7.22356 | 0.028 | 0.029 | 227.45 | 2.16 |
|  |  | TS-47 | 00-10 | 45 | FA | 0.6896 | 0.036 |  |  |  |
| Suelos del Paisaje de Montaña en Clima Medio Húmedo y muy Húmedo 7.760,65 hectáreas - 73,69% | MQD | PTC-6 | 00-17 | 40 | F | 1.87916 | 0.045 | 0.038 | 6877.35 | 65.30 |
|  |  | PTS-9 | 00-17 | 30 | FArGr | 2.08604 | 0.033 |  |  |  |
|  |  | BT-63 | 00-20 | 30 | FA | 2.89632 | 0.032 |  |  |  |
|  | MQH | PTC-9 | 00-15 | 60 | F | 3.39628 | 0.045 | 0.040 | 716.49 | 6.80 |
|  |  | TS-21 | 00-10 | 40 | FA | 2.9308 | 0.032 |  |  |  |
|  | MQN | PTS-20 | 00-9 | 45 | Ar | 7.70628 | - | 0.011 | 163.70 | 1.55 |
|  |  | PTS-17 | 00-15 | 40 | FA | 5.49956 | 0.025 |  |  |  |
|  |  | PTS-16 | 00-19 | 5 | FA | 11.61976 | 0.025 |  |  |  |
|  | MQO | P-25 | 00-20 | 50 | FA | 4.8272 | 0.025 | 0.019 | 3.11 | 0.03 |
|  |  | BT-82 | 00-18 | 40 | Ar | 0.431 | 0.017 |  |  |  |
| Suelos del Paisaje de Montaña en Clima Cálido Seco 2.321,82 hectáreas - 22,05% | MWA | BT-80 | 00-20 | 50 | FArA | 1.24128 | 0.033 | 0.026 | 2175.66 | 20.66 |
|  |  | T-25 | 00-30 | 30 | FArA | 1.87916 | 0.033 |  |  |  |
|  | MWB | TS-52 | 00-11 | 50 | FA | 2.68944 | 0.032 | 0.029 | 146.16 | 1.39 |
|  |  | PA-5 | 00-16 | 40 | FAAr | 1.60332 | 0.033 |  |  |  |
| TOTAL | 10531.28 | 100.00 |

Figura 80.  Valores de K.  Cuenca del río Mendarco.

Por otra parte las veredas Finlandia, La Porfia, La Arabia, La Sierra son la que presentan mayor susceptibilidad a la erosionabilidad del suelo o que son mas vulnerables a la acción del agua, con un K total de 0.040 (t/ha)/(Mjmm/ha.h), como se observa en la Figura 81; los suelos de estos sectores son moderadamente profundos y superficiales, de texturas medias a finas, ácidos, de fertilidad moderada, con relieve fuertemente escarpado, con frecuentes desprendimientos y deslizamientos de roca; las veredas Finlandia, La Holanda, La Profunda, La Sierra, Mendarco Carbonal y Santa Cruz del municipio de Chaparral, Altagracia, Alto Palmichal, Belalcazar, Boquerón, Cruz Verde, Fundadores, La Arabia, La Argentina, La Brecha, La Esperanza, La Irlanda, La Mesa Palmichal, la Porfía, La Unión, Las Delicias y Marmaja del municipio de Rioblanco; presentan un K de 0.038 (t/ha)/(Mjmm/ha.h), estos suelos son moderadamente profundos, bien drenados, ligeramente ácidos, de texturas medianas a gruesas, muy ricos en base, fertilidad moderada, relieve fuertemente quebrado y de moderada a fuertemente escarpado.

Figura 81. Valores menores de erosionabilidad del suelo.  Cuenca del río Mendarco.

En la Figura 82, se observa que las veredas Boquerón y La Brecha del municipio de Rioblanco son la que menor valor K presenta, lo que quiere decir que estas son las que tienen menor peligro a la erosionabilidad del suelo o se encuentra menos vulnerable a la acción del agua, estos sectores presentan suelos moderadamente profundos a profundos, bien drenados, de texturas finas a medias, ácidos a ligeramente ácidos y de fertilidad baja a moderada, el relieve es fuertemente ondulado de pendientes cortas y susceptibles a movimientos masivos.  Esta se ubica principalmente en las veredas Boquerón y La Brecha del municipio de Rioblanco.

Figura 82.  Valores mayores de erosionabilidad del suelo.  Cuenca del río Mendarco.

1.11.3  Factor “LS” (Factor Topográfico)

El factor topográfico LS se refiere entonces al efecto combinado  de la pendiente y la longitud de los terrenos expuestos a la erosión laminar y en surcos. Su valor se obtiene por multiplicación de dos subfactores: longitud (L) y pendiente (S). Para el cálculo de LS se utilizo la metodología de Wischmeier y Smith, (1978), la cual se presenta en el anexo 6.

1.11.3.1  Pendiente de la cuenca del río Mendarco

La pendiente se refiere al grado de inclinación del terreno expresado en porcentaje; los rangos de pendientes  son variables dentro de una región o cuenca  hidrográfica.

Como se precisó anteriormente, la pendiente es uno de los dos subfactores necesarios para el cálculo del Factor “LS”, para esto se utilizo el mapa de pendientes, el cual es realizado a través del software ARCVIEW de la casa ESRI, la metodología se presenta en el anexo 6.

La Tabla 39 muestra los rangos, área y porcentaje  de pendientes encontradas en la cuenca del río Mendarco.

Se observa que l 45,74% del área de la cuenca presenta pendientes entre el 25 y el 50%, lo que corresponde a un terreno muy ondulado y el 26,62% presenta un terreno muy plano (0 – 3%). En la cuenca no se presentan terrenos muy escarpados, es decir no hay pendientes superiores al 75%.

Tabla  39.  Pendientes.  Cuenca  del río Mendarco.  Departamento del Tolima.

| RANGO | DESCRIPCION | ÁREA (hectáreas) | ÁREA (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 - 3 | Muy Plano | 2.803,13 | 26,62 |
| 7 - 12 | Semi Ondulado | 128,17 | 1,22 |
| 12 - 25 | Ondulado | 2.562,35 | 24,33 |
| 25 - 50 | Muy Ondulado | 4.817,25 | 45,74 |
| 50 - 75 | Escarpado | 220,37 | 2,09 |
| TOTAL | 10.531,28 | 100 |

La Figura 83, presenta la distribución de las pendientes, en la cuenca del río Mendarco.

1.11.3.2  Longitud del terreno en la cuenca del río Mendarco.

Para el cálculo del Subfactor “S”, en primera instancia fue necesaria la clasificación de las coberturas vegetales o la ausencia de ellas, según criterios de protección preestablecidos; a partir de estos se obtuvieron los valores de L para cada rango de pendiente.

Figura 83.  Pendientes.  Cuenca del río Mendarco.

1.11.3.3  Cálculo del factor LS en la cuenca del río Mendarco.

Los valores de LS  se crearon a partir de los temas de cobertura vegetal y pendientes. La Tabla 40, presenta los valores de L, S y LS para la cuenca del río Mendarco, para cada cobertura y por cada rango de pendiente.

Tabla 40.  Valores de “LS”.  Cuenca del río Mendarco.  Departamento del Tolima.

| Cobertura | Pendiente (%) | θ | Β | m | L | S | LS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forestal | 0-3 | 0,8594 | 0,2520 | 0,1119 | 1,0957 | 0,192 | 0,2104 |
|  | 3-7 | 2,8624 | 0,6692 | 0,2507 | 1,2271 | 0,5693 | 0,6986 |
|  | 7-12 | 5,4268 | 1,0402 | 0,3421 | 1,3222 | 1,0888 | 1,4396 |
|  | 12-25 | 10,4812 | 1,5295 | 0,4333 | 1,4244 | 2,5561 | 3,6409 |
|  | 25-50 | 20,556 | 2,1085 | 0,5132 | 1,5204 | 5,3989 | 8,2085 |
|  | 50-75 | 32,0054 | 2,5008 | 0,5556 | 1,574 | 8,404 | 13,2279 |
|  | > 75 | 41,1859 | 2,7143 | 0,5758 | 1,6002 | 10,5629 | 16,9028 |
| Agrícola | 0-3 | 0,8594 | 0,252 | 0,2013 | 1,1786 | 0,192 | 0,2263 |
|  | 3-7 | 2,8624 | 0,6692 | 0,4009 | 1,3872 | 0,5693 | 0,7897 |
|  | 7-12 | 5,4268 | 1,0402 | 0,5099 | 1,5163 | 1,0888 | 1,6509 |
|  | 12-25 | 10,4812 | 1,5295 | 0,6047 | 1,6384 | 2,5561 | 4,1879 |
|  | 25-50 | 20,556 | 2,1085 | 0,6783 | 1,7398 | 5,3989 | 9,393 |
|  | 50-75 | 32,0054 | 2,5008 | 0,7144 | 1,7919 | 8,404 | 15,0591 |
|  | > 75 | 41,1859 | 2,7143 | 0,7308 | 1,816 | 10,5629 | 19,1822 |

Fuente: Elsa Rocío López 1999; revisado CORTOLIMA 2009.

La figura 84, presenta el mapa del factor LS en la cuenca del río Mendarco, donde se observa que los valores mayores del factor topográfico se encuentran distribuidos a lo largo de la cuenca, en las áreas donde se presentan pendientes entre 25-50%.

En la figura 85, se puede observar que en un sector de las veredas La Argentina, la mesa palmichal, Belalcazar, Alto Palmichal, Cruz Verde, La Arabia y La porfía del municipio de Rioblanco y La Sierra del municipio de Chaparral,  es donde presentan un menor factor topográfico, esto se debe a que estos sectores son muy planos, con pendientes entre o-3%.

Figura 84.  Valores de LS.  Cuenca del río Mendarco.

Figura 85.  Veredas donde se presentan los factores topográficos más bajos.  Cuenca del río Mendarco.

1.11.4  Factor C (Cobertura vegetal)

Este factor indica el efecto de la cubierta vegetal en la pérdida de suelo.  Se expresa como la relación entre la pérdida de suelo de un área o parcela con una vegetación dada y sistemas de manejo específicos, y la pérdida de suelo en una parcela en barbecho continuo, limpia y arada, en el sentido de la pendiente, a intervalos regulares. Los valores de C son pequeños cuando el suelo está protegido del impacto del agua de lluvia y de la acción de la escorrentía superficial; es decir, a mayor valor de C, menor es la cobertura del suelo, lo que indica que hay menor protección.

La determinación de C se hace a partir de valores tabulados según se trate de cultivos agrícolas o vegetación forestal, esta metodología se presenta en el anexo 5.

La Tabla 41 y la figura 86, muestra los diferentes valores del factor C, para la combinación de coberturas en la cuenca del río Mendarco.  Estos valores van desde 0.003 que indica que tiene muy buena cobertura vegetal y no está sujeto a la pérdida del suelo por el impacto del agua lluvia, hasta valores de 1.000 que quiere decir que es menor la protección de estas coberturas y por el contrario es mayor la pérdida de suelo y la acción de la escorrentía superficial.

Tabla 41.  Factor C.  Cuenca del río Mendarco.  Departamento del Tolima.

| CATEGORIA | SIMBOLO | AREA (hectáreas) | AREA (%) | FACTOR C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TERRITORIOS AGRICOLAS |  |  |  |
| Cultivos anuales/transitorios | Cat | 80.53 | 0.76 | 0.190 |
| Cultivos Semipermanentes | Csp | 73.45 | 0.70 | 0.180 |
| Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales | Mv (café-cacao-pastos) | 3114.7 | 29.58 | 0.132 |
| BOSQUES Y AREAS SEMINATURALES |  |  |  |
| Bosques Protector potencialmente productor | Bpd | 110.08 | 1.05 | 0.003 |
| Bosque Protector | Bpt | 1441.31 | 13.69 | 0.003 |
| AREA CON VEGETACION HERBACEA Y/O ARBUSTIVA |  |  |  |
| Pastos arbolados | Par | 354.13 | 3.36 | 0.035 |
| Pasto manejado | Pm | 654.8 | 6.22 | 0.005 |
| Pastos naturales | Pn | 1141.37 | 10.84 | 0.035 |
| Pastos con rastrojos y/o enmalezados | Prs | 2893.05 | 27.47 | 0.005 |
| Rastrojo | Ra | 183.26 | 1.74 | 0.026 |
| Arbustos y Matorrales | Am | 99.79 | 0.95 | 0.003 |
| Afloramientos rocosos | Af | 384.81 | 3.65 | 1.000 |
| TOTAL | 10531.28 | 100.00 |  |

El menor valor de C es 0.003, el cual corresponde a la cobertura de Bosque protector Y Bosque protector potencialmente productor esto se ubica en algunos sectores de las veredas Santa Cruz, Las Delicias, La Unión, La Porfía, La Sierra, Cruz Verde, Alto Palmichal, Belalcazar.

El mayor valor de C es 1 el cual corresponde a la cobertura de Afloramientos rocosos; esto se ubica en algunos sectores de las veredas La Arabia y Cruz Verde.

Figura 86.  Factor C - Cobertura.  Cuenca del río Mendarco.

1.11.5  Determinación del factor P

El factor P es la relación de pérdida de suelo entre una parcela donde se han aplicado prácticas mecánicas de conservación de suelos (contornos, terrazas, cultivos en fajas, etc.) para el control de la erosión y las pérdidas que se producen en una parcela, si tales prácticas no se utilizan y el laboreo se efectúa en el sentido de la pendiente. Cuando las prácticas de conservación no se aplican o son muy pocas el valor de P es igual a 1.

    - Erosión actual de la cuenca

La erosión es el desgaste o destrucción producidos en la superficie de un cuerpo por la fricción continua y violenta de otros.  La erosión actual es la medida de la pérdida de suelos que existe en un lugar determinado, en el momento presente y acorde a las actividades y presiones a que se encuentra sometido el suelo. La metodología para el cálculo de esta, se presenta en el anexo 6.

La Figura 87 muestra la distribución espacial de la erosión actual en la cuenca del río Mendarco.

La Tabla 42 presenta los resultados de erosión actual para la cuenca del río Mendarco, la cual tiene un área total de 10.531,28 hectáreas; al observar los resultados se observa  que el 60,78% del área total de la cuenca presenta un riesgo de erosión bajo, ya que en esta área se pierden menos de 20 Toneladas/hectárea.año de suelo, pero en un 16,63% del área se presenta erosión actual severa, donde se pierden mas de 300 Tonelada/hectárea.año, esto se presenta unos sectores de las veredas  Belalcazar, Alto Palmichal, Cruz Verde, La Arabia, La Holanda, La Esperanza, La Irlanda, La Profunda, Altagracia, Las Delicias y La Unión; es por esta razón que se deben tomar medidas de control priorizando las áreas que se encuentran mas afectadas, ya que se puede llegar a la perdida casi irreversible del recurso suelo y por consiguiente generar un impacto inmediato en las corrientes superficiales por sedimentación y fenómenos de remoción en masa.

Figura 87.  Erosión actual.  Cuenca del río Mendarco.

Tabla42.  Erosión Actual.  Cuenca del río Mendarco.  Departamento del Tolima.

| EROSION ACTUAL | SUPERFICIE |
| --- | --- |
|  | Hectáreas | % |
| Fuerte | 1592.52 | 15.12 |
| Ligera | 6401.00 | 60.78 |
| Moderada | 786.87 | 7.47 |
| Severa | 1750.89 | 16.63 |
| TOTAL | 10531.28 | 100.00 |

1.11.6.1  Erosión Actual por Subcuenca

A continuación se muestra la erosión actual en diferentes Subcuencas (Q. Agua Blanca, Q. Águila, Q. Batea, Q. Congoja, Q. Cruz Verde, Q. El Aserradero, Q. El Grillo, Q. El Piojo, Q. El Pital, Q. El Pital 2, Q. El Salto, Q. Guadualito, Q. Guaimaral, Q. La Arenosa 2, Q. La Cristalina, Q. La Honda, Q. La Linda, Q. La Mina, Q. La salada, Q. La Tigrera 2, Q. La Vieja Cueva, Q. Las Delicias, Q. Muchimba, Q. Palmichal, Q. Tiemblanalga, Q. Tigrera 3, Q. Los Ahogados, R. Mendarco).

La distribución de la erosión actual para cada subcuenca que se encuentran dentro de la cuenca del río Mendarco,  se presenta en la Tabla 43, donde se observa que las quebradas La Vieja Cueva y la Mina, presentan mas del 50% de su área en erosión severa, donde se pierden mas de 300 Tonelada/hectárea.año;  las subcuencas de las quebradas Águila, Cruz Verde, El Gallo, El Grillo, El Piojo, El Pital, Guadualito, Guaimaral, La Cristalina, La Honda, La Salada, La Tigrera, Las Delicias, Muchimba, Palmichal y Tiemblanalga, presentan un riesgo a la erosión mas bajo, ya que en mas del 50% de sus áreas se pierden menos de 20 Tonelada/hectárea.año (erosión ligera); de este modo se hace necesario priorizar las áreas mas criticas para tomar medidas de control, actuando sobre ellas.

También es importante tener en cuenta que hay procesos erosivos, que aunque se califiquen como leves, no se deben dejar a un lado, ya que en ellos se refleja la erosión superficial, donde principalmente se arrastran los materiales más finos que están relacionados con las propiedades relativas a la nutrición.  Es por esta razón que se deben tener en cuenta los efectos protectores de la cubierta del suelo frente a las obras de control de escorrentía.  En estas áreas es importante realizar actividades de reforestación, evitar el sobrepastoreo y en terrenos cultivables, hacer uso de técnicas adecuadas de labranza.

Tabla 43.  Erosión actual por subcuenca.  Cuenca del río Mendarco.  Departamento del Tolima.

| NOMBRE DE LA SUBCUENCA | EROSION | AREA |
| --- | --- | --- |
|  |  | Hectáreas | % |
| Q. Agua Blanca | Severa | 41.58 | 25.61 |
|  | Fuerte | 42.47 | 26.16 |
|  | Moderada | 30.45 | 18.76 |
|  | Ligera | 47.83 | 29.46 |
| TOTAL | 162.33 | 100.00 |
| Q. Águila | Severa | 42.41 | 23.78 |
|  | Fuerte | 11.79 | 6.61 |
|  | Moderada | 6.78 | 3.80 |
|  | Ligera | 117.38 | 65.81 |
| TOTAL | 178.36 | 100.00 |
| Q. Batea | Severa | 31.80 | 43.10 |
|  | Fuerte | 16.61 | 22.52 |
|  | Moderada | 2.53 | 3.43 |
|  | Ligera | 22.84 | 30.95 |
| TOTAL | 73.78 | 100.00 |
| Q. Congoja | Severa | 18.73 | 38.24 |
|  | Fuerte | 10.34 | 21.11 |
|  | Ligera | 19.92 | 40.65 |
| TOTAL | 48.99 | 100.00 |
| Q. Cruz Verde | Severa | 24.82 | 21.37 |
|  | Fuerte | 25.16 | 21.67 |
|  | Moderada | 6.04 | 5.20 |
|  | Ligera | 60.10 | 51.76 |
| TOTAL | 116.12 | 100.00 |
| Q. El Aserradero | Severa | 55.21 | 19.03 |
|  | Fuerte | 79.96 | 27.56 |
|  | Moderada | 31.67 | 10.92 |
|  | Ligera | 123.30 | 42.50 |
| TOTAL | 290.14 | 100.00 |

| NOMBRE DE LA SUBCUENCA | EROSION | AREA |
| --- | --- | --- |
|  |  | Hectáreas | % |
| Q. El Gallo | Severa | 78.07 | 14.42 |
|  | Fuerte | 125.02 | 23.09 |
|  | Moderada | 17.72 | 3.27 |
|  | Ligera | 320.70 | 59.22 |
| TOTAL | 541.51 | 100.00 |
| Q. El Grillo | Severa | 105.81 | 31.38 |
|  | Fuerte | 56.31 | 16.70 |
|  | Moderada | 7.92 | 2.35 |
|  | Ligera | 167.13 | 49.57 |
| TOTAL | 337.17 | 100.00 |
| Q. El Piojo | Fuerte | 5.93 | 10.47 |
|  | Moderada | 5.40 | 9.54 |
|  | Ligera | 45.29 | 79.99 |
| TOTAL | 56.62 | 100.00 |
| Q. El Pital | Severa | 141.20 | 25.32 |
|  | Fuerte | 116.38 | 20.87 |
|  | Moderada | 14.99 | 2.69 |
|  | Ligera | 285.12 | 51.13 |
| TOTAL | 557.69 | 100.00 |
| Q. El Pital2 | Severa | 17.12 | 16.49 |
|  | Fuerte | 6.75 | 6.50 |
|  | Moderada | 13.61 | 13.11 |
|  | Ligera | 66.33 | 63.90 |
| TOTAL | 103.81 | 100.00 |
| Q. El Salto | Severa | 45.58 | 31.25 |
|  | Fuerte | 26.05 | 17.86 |
|  | Moderada | 17.75 | 12.17 |
|  | Ligera | 56.49 | 38.73 |
| TOTAL | 145.88 | 100.00 |
| Q. Guadualito | Severa | 29.96 | 20.55 |
|  | Fuerte | 14.00 | 9.60 |
|  | Moderada | 7.39 | 5.07 |
|  | Ligera | 94.45 | 64.78 |
| TOTAL | 145.80 | 100.00 |
| NOMBRE DE LA SUBCUENCA | EROSION | AREA |
|  |  | Hectáreas | % |
| Q. Guaimaral | Severa | 13.10 | 16.96 |
|  | Ligera | 64.13 | 83.04 |
| TOTAL | 77.23 | 100.00 |
| Q. La Arenosa2 | Severa | 6.72 | 12.19 |
|  | Fuerte | 29.64 | 53.77 |
|  | Moderada | 2.44 | 4.42 |
|  | Ligera | 16.32 | 29.62 |
| TOTAL | 55.11 | 100.00 |
| Q. La Cristalina | Fuerte | 36.95 | 7.76 |
|  | Moderada | 21.58 | 4.53 |
|  | Ligera | 417.63 | 87.71 |
| TOTAL | 476.16 | 100.00 |
| Q. La Honda | Severa | 1.27 | 2.68 |
|  | Fuerte | 3.75 | 7.92 |
|  | Ligera | 42.30 | 89.39 |
| TOTAL | 47.32 | 100.00 |
| Q. La Linda | Severa | 32.80 | 32.54 |
|  | Fuerte | 34.37 | 34.09 |
|  | Moderada | 6.98 | 6.92 |
|  | Ligera | 26.66 | 26.45 |
| TOTAL | 100.81 | 100.00 |
| Q. La Mina | Severa | 59.77 | 48.43 |
|  | Fuerte | 3.16 | 2.56 |
|  | Moderada | 0.86 | 0.69 |
|  | Ligera | 59.64 | 48.32 |
| TOTAL | 123.43 | 100.00 |
| Q. La Salada | Fuerte | 13.32 | 7.17 |
|  | Moderada | 59.91 | 32.24 |
|  | Ligera | 112.61 | 60.59 |
| TOTAL | 185.84 | 100.00 |
| Q. La Tigrera2 | Severa | 46.77 | 27.52 |
|  | Fuerte | 27.39 | 16.12 |
|  | Moderada | 10.44 | 6.14 |
|  | Ligera | 85.34 | 50.22 |
| TOTAL | 169.94 | 100.00 |
| NOMBRE DE LA SUBCUENCA | EROSION | AREA |
|  |  | Hectáreas | % |
| Q. La Vieja Cueva | Severa | 37.55 | 56.19 |
|  | Fuerte | 3.51 | 5.25 |
|  | Moderada | 12.48 | 18.67 |
|  | Ligera | 13.29 | 19.89 |
| TOTAL | 66.83 | 100.00 |
| Q. Las Delicias | Severa | 1.80 | 1.29 |
|  | Fuerte | 14.29 | 10.24 |
|  | Moderada | 7.75 | 5.55 |
|  | Ligera | 115.71 | 82.92 |
| TOTAL | 139.55 | 100.00 |
| Q. Muchimba | Severa | 51.17 | 16.07 |
|  | Fuerte | 54.14 | 17.00 |
|  | Moderada | 26.95 | 8.46 |
|  | Ligera | 186.24 | 58.47 |
| TOTAL | 318.50 | 100.00 |
| Q. Palmichal | Severa | 120.35 | 12.95 |
|  | Fuerte | 91.74 | 9.87 |
|  | Moderada | 40.17 | 4.32 |
|  | Ligera | 676.92 | 72.85 |
| TOTAL | 929.18 | 100.00 |
| Q. Tiemblanalga | Severa | 75.63 | 21.86 |
|  | Fuerte | 48.61 | 14.05 |
|  | Moderada | 40.32 | 11.65 |
|  | Ligera | 181.40 | 52.43 |
| TOTAL | 345.96 | 100.00 |
| Q. Tigrera3 | Severa | 25.15 | 37.53 |
|  | Fuerte | 1.94 | 2.89 |
|  | Moderada | 0.68 | 1.01 |
|  | Ligera | 39.24 | 58.56 |
| TOTAL | 67.01 | 100.00 |
| Q. Los Ahogados | Severa | 53.79 | 36.32 |
|  | Fuerte | 26.33 | 17.78 |
|  | Moderada | 7.84 | 5.29 |
|  | Ligera | 60.14 | 40.61 |
| TOTAL | 148.10 | 100.00 |
| NOMBRE DE LA SUBCUENCA | EROSION | AREA |
|  |  | Hectáreas | % |
| R. Mendarco | Severa | 592.75 | 13.11 |
|  | Fuerte | 666.60 | 14.74 |
|  | Moderada | 386.25 | 8.54 |
|  | Ligera | 2.876.53 | 63.61 |
| TOTAL | 4.522.13 | 100.00 |

1.11.6.2 Grados Críticos de Erosión Actual

En la cuenca del río Mendarco, de las 10.531,28 hectáreas, el 31,75% del área total de la cuenca se ven afectadas por los grados de erosión fuerte y severa, las áreas con erosión actual severa cubren 1750.89 hectáreas en las cuales se pierde mas de 300 Tonelada/hectárea/año y las de erosión fuerte cubren 1592.52 hectáreas en las que se pierden entre 100 – 300 Tonelada/hectárea/año.

Las mayores áreas de erosión severa se presentan en la subcuenca de la quebrada El Grillo (66,86 hectáreas) y Tiemblanalga (60,60 hectáreas) donde se observa que los principales usos están dados por cultivos.

Las Subcuencas que presenta mayor deterioro por procesos erosivos son: quebrada la Linda ya que el 66,63% del área de su cuenca presenta erosión severa y fuerte; seguidamente se encuentra la quebrada La Arenosa, ya que el 65,96% de su área presenta erosión severa y fuerte, es decir, que se pierden más de 100 Tonelada/hectárea/año.

Es importante destacar que el estudio de erosión  tendiente a definir la pérdida de suelos, permite realizar estimaciones tendientes al control.  Cuando los suelos presentan perdidas se ven reflejadas en la productividad, no solamente por las especies que dejan de cultivarse, sino por el valor en la adecuación del terreno y además en el incremento en insumos agrícolas para poder integrarlas a las áreas productivas.  Es decir, poco a poco el suelo se empobrece hasta llegar a tener que abandonar la actividad productiva y tener que realizar prácticas de conservación de suelos.

Lo más alarmante, desde el punto de vista ambiental y social, es que se lleguen a incrementar las áreas catalogadas como desertificadas.  Es por ello que el monitoreo y control se debe realizar y se debe actuar de forma preventiva en el desarrollo de actividades de conservación de aguas y suelos.

Las medidas que se tomen en términos de control de erosión, no solamente deben tener por objetivo reducir la tasa de pérdida de suelo situándola por debajo de lo tolerable; también se debe mirar que la erosión conlleva a pérdida de nutrientes y materia orgánica, con la consecuencia de degradación de las propiedades físicas y la pérdida de fertilidad.

### 1.11.7  Erosión Potencial

La erosión potencial es una estimación de la erosión bajo condiciones hipotéticas de uso y manejo de las tierras, ya que no interviene en su cálculo el factor de cobertura y uso del suelo (factor C).  La metodología para el cálculo de esta se presenta en el anexo 6.

La Figura 88 muestra la distribución espacial de la erosión potencial en la cuenca del río Mendarco.

La Tabla 44 presenta los resultados de erosión potencial para la cuenca del río Mendarco, en la que se puede observar que el 55,78% de su área, presenta erosión potencial severa y el 17,26% presenta erosión potencial fuerte; de esta manera se presenta un grado critico en estas áreas, ubicadas uniformemente en toda la cuenca, ya que se perderían mas de 500 Tonelada/hectárea/año, lo que hace necesario que comiencen a llevarse a cabo prácticas culturales de conservación de suelos y manejo de coberturas vegetales, en especial en las zonas donde se presenta una pendiente mas pronunciada.

Tabla 44.  Erosión potencial.  Cuenca del río Mendarco.  Departamento del Tolima.

| EROSION POTENCIAL | AREA |
| --- | --- |
|  | hectáreas | % |
| Severa | 5874,73 | 55,78 |
| Fuerte | 1817,73 | 17,26 |
| Moderada | 148,05 | 1,41 |
| Ligera | 2690,77 | 25,55 |
| TOTAL | 10531,28 | 100,00 |

1.11.7.1 Erosión Potencial por Subcuenca en la cuenca del río Mendarco

A continuación se hace un análisis de la erosión potencial en diferentes Subcuencas (Q. Agua Blanca, Q. Águila, Q. Batea, Q. Congoja, Q. Cruz Verde, Q. El Aserradero, Q. El Grillo, Q. El Piojo, Q. El Pital, Q. El Pital 2, Q. El Salto, Q. Guadualito, Q. Guaimaral, Q. La Arenosa 2, Q. La Cristalina, Q. La Honda, Q. La Linda, Q. La Mina, Q. La salada, Q. La Tigrera 2, Q. La Vieja Cueva, Q. Las Delicias, Q. Muchimba, Q. Palmichal, Q. Tiemblanalga, Q. Tigrera 3, Q. Los Ahogados, R. Mendarco).

La distribución de la erosión potencial para cada Subcuenca que se encuentra dentro de la cuenca del río Mendarco se presenta en la Tabla 45; en esta se puede observar que las subcuencas de las quebradas Agua Blanca, Águila, Batea, Congoja, El Aserradero, El Gallo, El Grillo, El Piojo, El Pital, El Pital 2, El Salto, Guaimaral, La Arenosa2, La Cristalina,  La Honda, Agua Blanca, Águila, Batea, Congoja, El Gallo, El Grillo, El Pital, El Pital2, Palmichal, El Salto, Ahogados, La Arenosa2, La Cristalina, La Honda, La Linda, La mina, La Tigrera2, La Vieja Cueva, Las Delicias, Muchimba, Palmichal, Tiemblanalga, La Tigrera3 y Los Ahogados tienen su mayor porcentaje en el tipo de erosión severa, donde se pierden mas de 1500 Tonelada/hectárea/año; de estas subcuencas la que presenta un estado mas critico es la quebrada La Mina ya que de sus 123,43 hectáreas, 107,81 hectáreas, correspondientes al 87,35% del área de la subcuenca, presentan un tipo erosión potencial severa.  La Subcuenca que presenta un menor riesgo, es  la quebrada Guadualito ya que el 46,46% de su área presenta erosión potencial ligera, es decir que se podrían peder menos de 100 Tonelada/hectárea/año.  Esto nos muestra que en la mayoría de las subcuencas que conforman la cuenca del río Mendarco tiene un riesgo hipotéticamente alto, ya que en este cálculo no interviene el factor de cobertura, pero es importante hacer manejos de las mismas y dentro de ellas tener claridad con los procesos de reforestación que se deben hacer.

Los impactos generados por la erosión del suelo son diversos y las consecuencias económicas de ellos derivados son difíciles de estimar. La erosión por el agua supone una pérdida de la capa fértil de los suelos. De igual forma se reduce la capacidad de retener agua.

Es difícil realizar una estimación de la cantidad de abonos y fertilizantes necesarios para reponer las pérdidas de nutrientes y materia orgánica perdidos por la erosión pero desde luego, lo que es seguro es que se traduce en grandes inversiones monetarias. La erosión del suelo afecta también a los ecosistemas, principalmente en las zonas donde se ha eliminado la cubierta vegetal provocando su destrucción total o parcial.

Figura 88.  Erosión potencial.  Cuenca río Mendarco.

De esta manera es importante que a la hora de establecer políticas de protección se asegure que el desarrollo, la innovación agrícola u otras actividades, no impliquen daño o eliminación sobre la cubierta vegetal.

Tabla 45.  Erosión potencial por subcuencas.  Cuenca del río Mendarco). Departamento del Tolima.

| NOMBRE DE LA SUBCUENCA | EROSION POTENCIAL | AREA |
| --- | --- | --- |
|  |  | hectáreas | % |
| Q. Agua Blanca | Severa | 115,92 | 71,41 |
|  | Fuerte | 6,85 | 4,22 |
|  | Ligera | 39,56 | 24,37 |
| TOTAL | 162,33 | 100,00 |
| Q. Águila | Severa | 113,03 | 63,37 |
|  | Fuerte | 41,71 | 23,39 |
|  | Ligera | 23,62 | 13,24 |
| TOTAL | 178,36 | 100,00 |
| Q. Batea | Severa | 63,64 | 86,26 |
|  | Ligera | 10,14 | 13,74 |
| TOTAL | 73,78 | 100,00 |
| Q. Congoja | Severa | 39,42 | 80,47 |
|  | Ligera | 9,57 | 19,53 |
| TOTAL | 48,99 | 100,00 |
| Q. Cruz Verde | Severa | 33,03 | 28,45 |
|  | Fuerte | 41,62 | 35,84 |
|  | Ligera | 41,47 | 35,71 |
| TOTAL | 116,12 | 100,00 |
| Q. El Aserradero | Severa | 120,22 | 41,43 |
|  | Fuerte | 87,60 | 30,19 |
|  | Moderada | 0,57 | 0,20 |
|  | Ligera | 81,76 | 28,18 |
| TOTAL | 290,15 | 100,00 |
| Q. El Gallo | Severa | 407,60 | 75,27 |
|  | Fuerte | 9,20 | 1,70 |
|  | Ligera | 124,70 | 23,03 |
| TOTAL | 541,50 | 100,00 |

| NOMBRE DE LA SUBCUENCA | EROSION POTENCIAL | AREA |
| --- | --- | --- |
|  |  | hectáreas | % |
| Q. El Grillo | Severa | 242,40 | 71,89 |
|  | Fuerte | 4,38 | 1,30 |
|  | Ligera | 90,39 | 26,81 |
| TOTAL | 337,17 | 100,00 |
| Q. El Piojo | Severa | 24,93 | 44,02 |
|  | Fuerte | 20,88 | 36,87 |
|  | Ligera | 10,82 | 19,11 |
| TOTAL | 56,62 | 100,00 |
| Q. El Pital | Severa | 341,68 | 61,27 |
|  | Fuerte | 104,75 | 18,78 |
|  | Moderada | 0,27 | 0,05 |
|  | Ligera | 110,99 | 19,90 |
| TOTAL | 557,69 | 100,00 |
| Q. El Pital2 | Severa | 71,65 | 69,03 |
|  | Fuerte | 11,42 | 11,00 |
|  | Ligera | 20,73 | 19,97 |
| TOTAL | 103,81 | 100,00 |
| Q. El Salto | Severa | 90,67 | 62,15 |
|  | Fuerte | 4,38 | 3,01 |
|  | Moderada | 27,75 | 19,02 |
|  | Ligera | 23,08 | 15,82 |
| TOTAL | 145,88 | 100,00 |
| Q. Guadualito | Severa | 62,19 | 41,42 |
|  | Fuerte | 13,84 | 9,22 |
|  | Moderada | 4,35 | 2,90 |
|  | Ligera | 69,76 | 46,46 |
| TOTAL | 150,15 | 100,00 |
| Q. Guaimaral | Severa | 35,62 | 48,88 |
|  | Fuerte | 19,74 | 27,09 |
|  | Ligera | 17,51 | 24,03 |
| TOTAL | 72,88 | 100,00 |
| Q. La Arenosa2 | Severa | 41,49 | 75,29 |
|  | Ligera | 13,62 | 24,71 |
| TOTAL | 55,11 | 100,00 |

| NOMBRE DE LA SUBCUENCA | EROSION POTENCIAL | AREA |
| --- | --- | --- |
|  |  | hectáreas | % |
| Q. La Cristalina | Severa | 358,47 | 75,28 |
|  | Fuerte | 42,46 | 8,92 |
|  | Ligera | 75,24 | 15,80 |
| TOTAL | 476,17 | 100,00 |
| Q. La Honda | Severa | 21,87 | 46,21 |
|  | Fuerte | 10,70 | 22,61 |
|  | Ligera | 14,76 | 31,18 |
| TOTAL | 47,33 | 100,00 |
| Q. La Linda | Severa | 53,12 | 52,69 |
|  | Fuerte | 19,38 | 19,23 |
|  | Moderada | 7,60 | 7,54 |
|  | Ligera | 20,71 | 20,54 |
| TOTAL | 100,80 | 100,00 |
| Q. La Mina | Severa | 107,81 | 87,35 |
|  | Fuerte | 5,38 | 4,36 |
|  | Ligera | 10,23 | 8,29 |
| TOTAL | 123,43 | 100,00 |
| Q. La Salada | Severa | 31,77 | 17,09 |
|  | Fuerte | 99,42 | 53,50 |
|  | Moderada | 12,12 | 6,52 |
|  | Ligera | 42,52 | 22,88 |
| TOTAL | 185,83 | 100,00 |
| Q. La Tigrera2 | Severa | 79,64 | 46,86 |
|  | Fuerte | 53,06 | 31,22 |
|  | Ligera | 37,26 | 21,92 |
| TOTAL | 169,95 | 100,00 |
| Q. La Vieja Cueva | Severa | 30,42 | 45,51 |
|  | Fuerte | 21,98 | 32,89 |
|  | Ligera | 14,43 | 21,60 |
| TOTAL | 66,83 | 100,00 |
| Q. Las Delicias | Severa | 63,82 | 45,74 |
|  | Fuerte | 36,37 | 26,06 |
|  | Ligera | 39,36 | 28,20 |
| TOTAL | 139,55 | 100,00 |

| NOMBRE DE LA SUBCUENCA | EROSION POTENCIAL | AREA |
| --- | --- | --- |
|  |  | hectáreas | % |
| Q. Muchimba | Severa | 167,83 | 52,69 |
|  | Fuerte | 42,55 | 13,36 |
|  | Moderada | 8,52 | 2,67 |
|  | Ligera | 99,61 | 31,27 |
| TOTAL | 318,50 | 100,00 |
| Q. Palmichal | Severa | 490,40 | 52,78 |
|  | Fuerte | 219,99 | 23,68 |
|  | Moderada | 1,32 | 0,14 |
|  | Ligera | 217,46 | 23,40 |
| TOTAL | 929,18 | 100,00 |
| Q. Tiemblanalga | Severa | 195,97 | 56,65 |
|  | Fuerte | 17,52 | 5,06 |
|  | Moderada | 51,98 | 15,02 |
|  | Ligera | 80,49 | 23,27 |
| TOTAL | 345,96 | 100,00 |
| Q. Tigrera3 | Severa | 51,49 | 76,84 |
|  | Fuerte | 6,91 | 10,31 |
|  | Ligera | 8,61 | 12,85 |
| TOTAL | 67,01 | 100,00 |
| Q. Los Ahogados | Severa | 105,41 | 71,18 |
|  | Fuerte | 0,63 | 0,43 |
|  | Ligera | 42,04 | 28,39 |
| TOTAL | 148,08 | 100,00 |
| R. Mendarco | Severa | 2.314,30 | 51,18 |
|  | Fuerte | 873,25 | 19,31 |
|  | Moderada | 33,25 | 0,74 |
|  | Ligera | 1.301,33 | 28,78 |
| TOTAL | 4.522,13 | 100,00 |

# Text boxes

Ataco

San José

Gaitán

Santiago

San José

Ataco

Santiago

Gaitán

Se pierde 0.011 (Tn/ha)/(Mjmm/ha.h)

11.400

Mj.mm/ha.h.año

11.100 Mj.mm/ha.h.año

8.400 Mj.mm/ha.h.año

8.700 Mj.mm/ha.h.año

Se pierde 0.040 Tn/ha)/(Mjmm/ha.h)

LS:0,21

LS:0,22